## Slide 1: Проектирование сети ЦОД на основе EVPN-VXLAN
Проект
Notes: Пререквизиты?

## Slide 2: Предпосылки
Краткое описание современных требований к сетям ЦОД
Краткое описание современных требований к сетям ЦОД:
  масштабируемость;
  высокая доступность;
  гибкость;
  поддержка виртуализации и контейнерных решений.
Проблемы традиционных сетевых архитектур:
  ограниченная масштабируемость VLAN;
  сложности с перемещением серверов между гипервизорами;
  недостаточная автоматизация.

## Slide 3: Реализация
Обзор технологий
VXLAN (Virtual Extensible LAN):
  туннелирование L2 через UDP/IP;
  увеличение числа VLAN до 16 млн.
EVPN (Ethernet VPN):
  распределённое изучение MAC-адресов;
  интеграция с BGP для передачи информации о подсетях и хостах.

## Slide 4: Реализация
Архитектура EVPN-VXLAN
Базовая схема:
  Spine-Leaf топология;
  VXLAN Tunnel Endpoints (VTEP);
  роль BGP EVPN в распределении информации.
Компоненты:
  Spine-коммутаторы (маршрутизация);
  Leaf-коммутаторы (подключение к конечным хостам);
  VRF (виртуальные маршрутизационные домены).

## Slide 5: Реализация
Преимущества EVPN-VXLAN
Масштабируемость – поддержка миллионов VLAN через VXLAN;
Гибкая маршрутизация – автоматическое изучение MAC-адресов через EVPN;
Упрощённая архитектура – отказ от STP и других legacy-решений;
Поддержка миграции ВМ – возможность перемещения ВМ без изменения IP;
Интеграция с сервисами – NAT, FW, маршрутизация между VRF.

## Slide 6: Реализация
Схема сети

## Slide 7: Реализация
Результат: успешно создана сеть ЦОД на базе EVPN-VXLAN:
масштабируемость – за счёт архитектуры CLOS (leaf/spine);
гибкость при подключении клиентов – возможность подключения на уровне L2/L3 через EVPN и VXLAN;
надёжность:
  ESI-LAG, MLAG;
  ECMP;
  избыточность линков;
  избыточность BGP-связей.
безопасность – изоляция клиентской инфраструктуры, возможность организации связность через МЭ.

## Slide 8: Спасибо за внимание
Руслан Жданов
Докладчик
rrzhdanov@cloud.ru